## Slide 1: WH10/WH20/WH30 觸控式記錄器 簡介

## Slide 2: 產品特點
1.多通道可選,介面卡隨插即用,大小顯示幕供選擇
WH10系列… 4.3吋觸控螢幕, 最多6點 類比輸入(AI為3或6之倍數)
WH20系列… 5.6吋觸控螢幕, 最多24點 類比輸入(AI為3或6之倍數)
WH30系列…12.1吋觸控螢幕, 最多48點 類比輸入(AI為3或6之倍數)
WH10/WH20系列AI與AO/RO/DI等介面卡共用插槽,WH30系AI與 AO/RO/DI等介面卡可獨立不同插槽
WH10/WH20 WH30

## Slide 3
2. 最快100毫秒/最慢1小時的取樣速率(每通道獨立/附濾波功能)
高精度的24-bit A-D 類比輸入,16-bit D-A 類比輸出
I/O 卡 (AI, AO, DI, RO) 可輕易擴充
3. 可接SD卡(1埠)及USB(2埠)隨身碟用於資料儲存或連結印表機
標準Ethernet通訊介面，可選配RS232/RS422/RS485通訊介面
4. 符合IP65 防護,符合美國FDA CFR21 PART11規範(權限管理)

## Slide 4
5. 搭配多款軟體,可視需求選擇
Histroical Viewer:歷史觀察者.可轉檔,定時匯入匯出(免費)

## Slide 5
Configuration:紀錄器參數存檔軟體,適用於多通道編輯(免費)

## Slide 6
DAQ:即時連線軟體,適用於多台紀錄器同時連線觀看與查詢(付費)

## Slide 7
6. 即時和歷史警報功能,事件管理及產生報告(每天，每週和每月)
計時器，計數器，累加器，數學通道和警報註解功能
7. 警報觸發E-mail功能,可設定發報群組(記錄儀或連線軟體端皆可)
8. 匯出資料可選擇以JPG / CSV / PDF等類型儲存
9. 可輕易備份組態,匯入組態,下載歷史資料,更新韌體…
10. 顯示介面支援19國語言

## Slide 8
11.支援外部通訊通道讀入功能(RS485/MODBUS RTU)
WH系列記錄器與任意儀表之RS485通訊連線,可讀入最多48組外部通道數據(壓力,溫濕度,CO2,O2,流量……)

## Slide 9
12.支援手寫註解功能,可存成圖檔,轉歷史資料時可匯出

## Slide 10
13.支援網頁瀏覽器與APP觀看即時資料(需固定IP)

## Slide 11: 儲存媒體
當記錄器內部記憶體記錄資料己滿時，會將較舊的資料轉存到外部記憶體中(要預先於組態中設定外部記憶體選項)，較新的記錄資料會繼續儲存在記錄器的內部記憶體(256M)中
WH系列記錄器支援SD卡或USB隨身碟當做下載媒體或擴充磁碟

## Slide 12: 軟體:Historical Viewer
可開啟下載之歷史資料(經由乙太網 或 USB隨身碟 或 SD記憶卡),匯出JPG曲線圖檔,.CSV或.PDF數據檔;此軟體隨機免費附贈

## Slide 13: 軟體:Configuration
可直接讀取記錄器設定檔,於電腦端編輯後再儲存於媒體,上傳至記錄器;當通道數極多且設定複雜時適用;此軟體隨機免費附贈

## Slide 14: 軟體:DAQ(Real-Time Viewer)
可於電腦端透過乙太網或RS232/RS422/RS485等通訊方式與記錄器即時連線;可做即時記錄與異地儲存;此軟體需另購

## Slide 15: 事件類別
事件通常被拿來作警報的功能，也可以拿來作DO、啟動計數器、累加器、計時器或報告等等。
每個類比通道最多可設定五組事件。
按”新增”增加新事件。
按”移除”可移除所選擇的事件。
類別: 可選擇H, L, HH, LL, Dev+, Dev-, Error 等類別。
H：高點，當實際值高於設定值時啟動警報或工作。
L ：低點，當實際值低於設定值時啟動警報或工作。
HH：第二高點，可設定第二組高於H高點的設定值，提供雙重警示功能。
LL：第二低點，可設定第二組低於L低點的設定值，提供雙重警示功能。
Dev+：當量測值高於前一點量測值，且差距超出設定值時，啟動警報或工作 。
Dev-：當量測值低於前一點量測值，且差距超出設定值時，啟動警報或工作。
Dump ：資料下載
Ack： 警報確認
Normal ：警報解除
HiAlarm ：高點警報
Error: 當通道斷線，啟動警報或工作。

## Slide 16: 事件說明
當記錄器設定為下載並保留，則不會有事件清單
當記錄器設定為下載並清除，資料下載於外部記憶體後記
錄器資料同時清除已記錄資料，則會列入事件清單內

## Slide 17: 發報功能
登錄警報: 記錄為警報。
登錄警報(自動確認): 記錄為警報且自動確認。
登錄事件: 記錄為事件。

## Slide 18: 轉檔說明
四個檔案缺一不可
※下載後資料夾必備檔案
四個檔案缺一不可

## Slide 19: 轉檔步驟
※開啟『Historical Viewer』
※按下確定後會出現工具列，出現如下畫面，請按『新增』
※請選擇記錄器型號名稱，再按『確定』
※建立新專案畫面
1.輸入專案名
2.選擇來源『磁碟位置』按『確定』

## Slide 20: 轉檔步驟
※轉出資料後畫面會出現記錄的曲線，並詢問是否要刪除資料
按『是(Y)』即會刪除己儲存在USB或SD卡的資料，
按『否(N)』會保留記錄資料。

## Slide 21: 轉檔步驟
※工具列圖示說明
1.記錄器端可選擇資料下載後原始資料保留或被刪除
2.轉檔可經由USB轉存或SD連接轉存,但只有USB轉存
方式可支援組態中之中文字下載或上傳

## Slide 22: 圖示說明

## Slide 23
感謝聆聽~THANK YOU!!